Stanley Sort Master

# Project Goal
Create a set of bins for different positions with different sizes.

# Topology

# Center

## Gridfinity Generator Setup

## Center Labels
I create and additional sketch based on the lip external border.
The label is connected using 4 mm pins 16 mm spaced
The slot is 1 mm deep
The pins slot are 15 mm deep so they are pass through

## Center Log
- V1 Prima stampa provo il pluging
- v3 Seconda stampa affino il modello
  - 2 mm in meno sulla lunghezza (da 124 a 122)
  - Troppe caselle, non ci passano le dita (da 4x2 passo a 3x2)
  - Lo scoop di 25 mm è esagerato, lo porto a 16
  - Creo uno scasso e 2 fori per installare le etichette
- v4 Nuovo affinamento
  - Servono 2 mm in più in larghezza (62 → 64)
  - 2 mm in meno in altezza (3,74x)
  - Il foro per l’etichetta meglio farlo passante in modo da permettere lo scarico di un eventuale piolo rotto.
- Center v10
  - Serve mm in più in larghezza per migliorare il bloccaggio (65x123)
  - L’altezza: Togliere un altro mm (da 30 a 29 mm)
  - Aggiungere 2 mm in altezza alle etichette da 10 a 12 mm
- Center v11 Incastro perfetto, altezza corretta, solo che le etichette non si tolgono. Servono 2 slot in corrispondenza dei due pioli
# Top

Dimensions: 56x100
## Lock Pins:
- 2.75x1.5 (dept and width)
- 67 mm Spacing

## Cover slot
We need to add a slot for the cover lip.

## Top 2x2x2

### Top 2x2 Labels

### Top 2x2 Log
- Top Center v1: studio della dimensione
- Top Center v2:
  - Distanza tra I pin Da 71 a 68
  - Pin da 2x2 a 3x3
  - Larghezza da 60 a 58
  - Estrusion da 2 a 1.5
- Top Center v3
  - La larghezza è OK, il passo è Ok
  - 2 x 2.50
  - La distanza tra I pin (68) mi sembra ok
- Top Center v4
  - La distanza è troppo togliere 1 mm da 68 a 67
  - Spessore 3 mm per controllare meglio
- Top Center v6
  - La larghezza da 58 a 57 perchè sul fondo spinge troppo
  - Stondare il fondo (raggio 3) – ma segnala problemi di slicing
  - Lo faccio alto 10 e lo svuoto lasciando una spalla di 2 mm
- Top Center v8
  - 56 al posto di 57
  - Altezza 20, base estrusa 2
  - Smusso 2 mm di raggio ( e non ci sono warning per il mancato supporto)
- Top Center v9
  - Rimpicciolire I pin da2 mm a 1,50 mm
- Top Center v10
  - modello Gridfinity
- Top Center v11
  - Corretta di 10 mm la spaziatura dei pin (da 57 a 67)
  - Corretto size dei pin (1.50x2,75)
  - Aggiustata la lunghezza del tab per le etichette da 25 a 31 mm
  - Forature, scassi e incassi per le etichette
- Top Center 2x2x2 v14
  - Scasso per copertura 10 mm x 1.5 solo da un lato
- Top Center 2x2x2 v16
  - Servono 2.5 non 1.5
  - Allargare lo scasso a 12 mm, 10 non bastano

Ho sbagliato lo scasso della label (+1 al posto di -1) – corretto nella V12
Ho allungato estrusione del tab fino a 31 mm (corretto nella V12)
Ho allungato estrusione dei pin da 20 a 24 mm

## Top 1 x 2

### Gridfinity generator setup

## Top 1x2 Labels
Pin Extruded -20 mm

## Top 1x2 Logs
- Top Center 1x2x2 v3
  - Prima prova
- Top Center 1x2x2 v4
  - stondare l’attacco dei pin con raggio 2
  - Slot per il lip della cover (11 mm 2 di profondità)
  - Offset sui pin interni di 2 mm per il lip della cover

aumentare profondità foro della label (da -10 a -15 mm) (fatto versione 5)

# Labels
Thickness: 0.80 mm
Pin length: 4 mm

# Contents: M3
Color: Orange
### Center
1. M3 Nuts
2. M3 SL Nuts
3. M3x5.70 Φ4.60 Heat Inserts
4. 3x6 mm Washers
5. M3x4
6. M3x5
7. M3x6
8. M3x8
9. M3x10

### Top
1. M3x12
2. M3x14
3. M3x16
4. M3x18

## Top Left
1. M3x20
2. M3x25
3. M3x30