Stanley Sort Master

# Project Goal
Create a set of bins for different positions with different sizes to accomate tools, screws and other stuff into the generic Stanley Sort Master box.

# SAL - LOGS
### Label Logs
- Serve Washers
- Serve Heat Insert
- Aggiungere etichette vuote per tappare I buchi
→ Fatto c’è solo da fare le stampe
### Bin Center 2x3 Log
- V1 Prima stampa provo il pluging
- v3 Seconda stampa affino il modello
  - 2 mm in meno sulla lunghezza (da 124 a 122)
  - Troppe caselle, non ci passano le dita (da 4x2 passo a 3x2)
  - Lo scoop di 25 mm è esagerato, lo porto a 16
  - Creo uno scasso e 2 fori per installare le etichette
- v4 Nuovo affinamento
  - Servono 2 mm in più in larghezza (62 → 64)
  - 2 mm in meno in altezza (3,74x)
  - Il foro per l’etichetta meglio farlo passante in modo da permettere lo scarico di un eventuale piolo rotto.
- Center v10
  - Serve mm in più in larghezza per migliorare il bloccaggio (65x123)
  - L’altezza: Togliere un altro mm (da 30 a 29 mm)
  - Aggiungere 2 mm in altezza alle etichette da 10 a 12 mm
- Center v11 Incastro perfetto, altezza corretta, solo che le etichette non si tolgono. Servono 2 slot in corrispondenza dei due pioli
- Center v13
  - Slot per la label
  - now Center 2x2 Orange ReadyToPrint

### Bin Top 2x2 Log
- Top Center v1: studio della dimensione
- Top Center v2:
  - Distanza tra I pin Da 71 a 68
  - Pin da 2x2 a 3x3
  - Larghezza da 60 a 58
  - Estrusion da 2 a 1.5
- Top Center v3
  - La larghezza è OK, il passo è Ok
  - 2 x 2.50
  - La distanza tra I pin (68) mi sembra ok
- Top Center v4
  - La distanza è troppo togliere 1 mm da 68 a 67
  - Spessore 3 mm per controllare meglio
- Top Center v6
  - La larghezza da 58 a 57 perchè sul fondo spinge troppo
  - Stondare il fondo (raggio 3) – ma segnala problemi di slicing
  - Lo faccio alto 10 e lo svuoto lasciando una spalla di 2 mm
- Top Center v8
  - 56 al posto di 57
  - Altezza 20, base estrusa 2
  - Smusso 2 mm di raggio ( e non ci sono warning per il mancato supporto)
- Top Center v9
  - Rimpicciolire I pin da2 mm a 1,50 mm
- Top Center v10
  - modello Gridfinity
- Top Center v11
  - Corretta di 10 mm la spaziatura dei pin (da 57 a 67)
  - Corretto size dei pin (1.50x2,75)
  - Aggiustata la lunghezza del tab per le etichette da 25 a 31 mm
  - Forature, scassi e incassi per le etichette
- Top Center 2x2x2 v14
  - Scasso per copertura 10 mm x 1.5 solo da un lato
- Top Center 2x2x2 v16
  - Servono 2.5 non 1.5
  - Allargare lo scasso a 12 mm, 10 non bastano
- Top Center 2x2x2 v17
  - Ho sbagliato lo scasso della label (+1 al posto di -1) – corretto nella V12
  - Ho allungato estrusione del tab fino a 31 mm (corretto nella V12)
  - Ho allungato estrusione dei pin da 20 a 24 mm
  - Ho messo un offset sui pin dal lato basso (2 mm) – V16
  - Ho messo la stondatura dei pin (raggio 2 mm in basso) – V16
  - Ho messo lo scasso per far passare le nervature del coperchio (11 x 3 x 2) sul bordo superiore (V16)
### Bin Top 1x2 Logs
- Top Center 1x2x2 v3
  - Prima prova
- Top Center 1x2x2 v4
  - stondare l’attacco dei pin con raggio 2
  - Slot per il lip della cover (11 mm 2 di profondità)
  - Offset sui pin interni di 2 mm per il lip della cover
- Top Center 1x2x2 v5
  - aumentata profondità foro della label (da -10 a -15 mm)
### Bin Top Side 1x3x2 Log
- Top Left 1x3x2 v2
- TopSide 1x3x2 v2
  - Togliere 1 mm (da 120 a 119)
  - Generati I cassettini
- TopSide 1x3x2 v3
  - Inseriti guide e scassi per le etichette

- TopSide 1x3x2 v5
  - Il supporto della label a 30 gradi non va bene passare da 35 a 40 (il default è 45). Ho fatto una correzione manuale

### Cover Center 2x3 Log
- Center Cover v1 prima versione
- Center Cover v2
  - Girate le finestre per le etichette e ridotte a 10x26
  - Rifatta nervatura
- Center Cover v4 ReadyToPrint
  - Fare scasso a -45 gradi per favorire la presa del coperchio
In stampa
### Cover Top Center Log
- TopCenterCover v1 prima stampa
- TopCenterCover v5
  - Stondatura da 2 mm
  - spessore sottile con nervatura centrale per prendere il coperchio
  - Slot per le etichette (29x12 + 1 mm a 2x2 mm dal bordo)
- TopCenterCover v6
  - Stringere la finestra della label da 13 x 30 a 10x28
  - Slot da entrambe I lati e lo scasso basta da 2 mm non da 3
- TopCenterCover v7 ReadyToPrint
  - Fare scasso a -45 gradi per favorire la presa del coperchio
In stampa

# Topology

# Center
## Center 2x3

## Center 2x3 Gridfinity Generator Setup

## Center 2x3 Labels
I create and additional sketch based on the lip external border.
The label is connected using 4 mm pins 16 mm spaced
The slot is 1 mm deep
The pins slot are 15 mm deep so they are pass through
There is a 4 x 2 mm slot aligned with the pins to simplify the label removal.

The sketch is replicated as a rectangular series, 40x30.5 mm.

# Top Center

Dimensions: 56x100

## Lock Pins:
- 2.75x1.5 (dept and width)
- 67 mm Spacing
## Cover slot / pin redution
We need to add a slot for the cover lip.
And the pin on the opposite side need to be 2 mm far from top to allow a perfect closure of the box.

## Top 2x2
This is not a good layout since the single bins are too small for my fingers.
But I used it to define the correct outer shape and pin position.

## Top 2x2 Labels

## Top 1x2

## Top 1x2 Gridfinity generator setup

## Top 1x2 Labels and pins

Pin Extruded:
- 24 mm on upper side
- 22 mm + 2 mm offset on lower side

Rectangular series:
- 2 x 1
- 49 mm step

# Top Side

Dimensions: 58x120

## Top Side 1x3x2 Labels and slots

# Labels
Thickness: 0.80 mm
Pin length: 4 mm

## Label slots
The label is connected using 4 mm pins 16 mm spaced
The slot is 1 mm deep
The pins slot are 15 mm deep so they are pass through
There is a 4 x 1 mm additional slot aligned with the pins to simplify the label removal.

## Label Text

# Collection Contents: M3
This is the list of item in the box for the M3 collection
Color: Orange ( )
### Center
1. M3 SL Nuts
2. M3x5.70 Φ4.60 Heat Inserts
3. 3x6 mm Washers
4. M3x4
5. M3x5
6. M3x6
7. M3x8
8. M3x10
9. Empty
10. Empty
11. Empty
12. Empty
### Top
1. M3x12
2. M3x14
3. M3x16
4. M3x18
## Top Left
1. M3x20
2. M3x25
3. M3x30
4. Empty
## Top Right
1. M3 Nuts
2. Orange Aluminum Screws
3. Orange Aluminum Nuts
4. Empty