Struttura:
Elemento base: 20 x 16 mm
Foratura: 6.20 mm
Lunghezza: 170 mm

Spessore della parete:

## Fessura per il connettore ricarica
Scasso: 14 x 9 mm
Distanza 10 mm dal top
Distanza 79 dal fondo del power bank

## Blocco batteria
Creo 2 torrette a 66 mm dalla parete
E poi un terzo blocco a 90 mm dal fondo

## Incastro Trave
Nella base metto un incastro smussato
Base: 16 x 20 +3 mm di parete
Foro da 6.2 mm per la vite
Stondatura da 16.4 mm in modo da raccordare
→ servono +0,4 mm per garantire che entri senza problemi

## Incastro vite M3 Cilindrica
Mi servono 6.2 mm per inserire la testa
La profondità della testa è: 2 mm (sarebbe meglio 2.5 ma poi la parete che è da 3 sarebbe troppo sottile.
Vite usate 3 x 5 mm

## Passaggio Cavo elettrico
Il cavo è 2 x 0,35 piattina rosso/nera
Sezione del foro: 4 x 3 mm
Devo incrociare, pertanto faccio una estrusione di 30 mm in orizzontale da entrambe i lati

# Illuminazione
Alimentazione a 12V usando USB-C
Proviamo ad interrompere una linea alimentazione USB per vedere se triggera accensione power bank

### Proof Of Concept circuito Illuminazione

## Consumi misurati
Usando un tester USB ho visto che il circuito consuma circa 800 mV
Considerando una tensione media di 3.6V fanno 222 mA
Dato che il powerbank ha una capacità di 5000 mA si ottengono 22 ore di funzionamento.
Stimando l’efficienza nel 90% → dovremmo arrivare a 20 Ore di funzionamento

### Decoy/Trigger MicroUSB e booster
In questo modo, con un solo circuito posso ingaggiare lo stadio di uscita del power bank, facendo in modo che si accenda quando chiudo il circuito sul positivo, e posso generare una tensione di uscita di 24V per alimentare la LED strip.
https://it.aliexpress.com/item/1005006615266377.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.2c504myc4mycoC&gatewayAdapt=glo2ita

# Componenti
### Kit Viti 6mm
https://amzn.eu/d/09gnWvwc

### Rondelle
https://amzn.eu/d/0cG5zjQD

### Powerbank:
https://amzn.eu/d/0d6n7lne