Stanley Sort Master

# Center
Setup

# Etichetta
Mi appoggio a Lip Top Chamfer (o il bordo esterno del lip)
Faccio fori da 4 mm profondi 15
Faccio uno scasso profondo 1 mm dall’oggetto

# Log
- V1 Prima stampa provo il pluging
- v3 Seconda stampa affino il modello
  - 2 mm in meno sulla lunghezza (da 124 a 122)
  - Troppe caselle, non ci passano le dita (da 4x2 passo a 3x2)
  - Lo scoop di 25 mm è esagerato, lo porto a 16
  - Creo uno scasso e 2 fori per installare le etichette
- v4 Nuovo affinamento
  - Servono 2 mm in più in larghezza (62 → 64)
  - 2 mm in meno in altezza (3,74x)
  - Il foro per l’etichetta meglio farlo passante in modo da permettere lo scarico di un eventuale piolo rotto.

- Center v10
  - Serve mm in più in larghezza per migliorare il bloccaggio (65x123)
  - L’altezza: Togliere un altro mm (da 30 a 29 mm)
  - Aggiungere 2 mm in altezza alle etichette da 10 a 12 mm
- Center v11 Incastro perfetto, altezza corretta, solo che le etichette non si tolgono. Servono 2 slot in corrispondenza dei due pioli

# Contents
## Center
M3 Nuts
M3 SL Nuts
M3x5.70 Φ4.60 Heat Inserts
3x6 mm Washers
M3x4
M3x5
M3x6
M3x8
M3x10

M3x25
M3x30
M3x12
M3x14
M3x16
M3x18
M3x20